Нивелирная съемка

При топографической съемке для составления топографических планов участков местности со слабо выраженным рельефом с повышенной точностью применяется метод:

А) теодолитной съемки;

В) географической съемки;

С) геометрического нивелирования;

D) мензульной съемки;

Е) геодезической съемки;

Способы нивелирования поверхности участка земли:

А) магистралей с поперечниками и параллельных линий;

В) способ полигонов и  квадратов;

С) способ тахеометрии и тригонометрии;

D) ответ А и В;

Е) ответ В и С.

Способ магистралей с поперечниками при нивелирных съемках применяют:

А) на слабовсхолмленной местности;

В) на больших участках с выраженным рельефом;

С) на открытой местности со слабовыраженным рельефом;

D) больших территорий вытянутой формы;

Е) на любом участке местности.

Способ параллельных линий при нивелирных съемках применяют:

А) на слабовсхолмленной местности;

В) на больших участках с выраженным рельефом;

С) на открытой местности со слабовыраженным рельефом;

D) больших территорий вытянутой формы;

Е) на любом участке местности.

Способ полигонов при нивелирных съемках применяют:

А) на слабовсхолмленной местности;

В) на больших участках с выраженным рельефом;

С) на открытой местности со слабовыраженным рельефом;

D) больших территорий вытянутой формы;

Е) на любом участке местности

Способ квадратов при нивелирных съемках применяют:

А) на слабовсхолмленной местности;

В) на больших участках с выраженным рельефом;

С) на открытой местности со слабовыраженным рельефом;

D) больших территорий вытянутой формы;

Е) на любом участке местности.

Этапы камеральной обработки результатов нивелирования по квадратам:

А) привязка замкнутого теодолитного хода к реперу, составление топографического плана, увязка нивелирного хода;

В) вычисление  высот связующих точек через горизонт прибора, вычисление промежуточных точек ;

С) привязка замкнутого нивелирного хода к реперу, составление топографического плана, увязка нивелирного хода;

D) ответ А и В;

Е) ответ В и С.

При привязке нивелирного хода к реперу вычисляют:

А) превышение между точкой хода и репером;

В) невязки в превышениях, оценивают их допустимости и распределяют;

С) высот связующих точек;

D) горизонт прибора на каждой станции;

Е) сетку квадратов, характерные точки ситуации и рельефа.

При увязке нивелирного хода вычисляют:

А) превышение между точкой хода и репером;

В) невязки в превышениях, оценивают их допустимости и распределяют;

С) высот связующих точек;

D) горизонт прибора на каждой станции;

Е) сетку квадратов, характерные точки ситуации и рельефа.

Вычисление высот промежуточных точек при геометрическом нивелировании производят через:

А) превышение между точкой хода и репером;

В) невязки в превышениях;

С) высот связующих точек;

D) горизонт прибора;

Е) характерные точки ситуации и рельефа.

Для составления топографического плана по результатам нивелирной съемки в заданном масштабе строят сетку квадратов и наносят:

А) превышение между точкой хода и репером;

В) невязки в превышениях;

С) высот связующих точек;

D) горизонт прибора;

Е) характерные точки ситуации и рельефа.

Проектная отметка горизонтальной площадки при нивелирований поверхности по квадратам определяется по формуле:

А) Нп = Нмин + (∑h1+2∑h2+3∑h3+∑h4) / 4n;

В) Нп= Нмин – НФ;

С) l1 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|;

D) v = а2(∑hi /4);

Е)) l2 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|;

Рабочая отметка вершин квадрата при нивелировании поверхности по квадратам определяется по формуле:

А) Нп = Нмин + (∑h1+2∑h2+3∑h3+∑h4) / 4n;

В) h = Нп – НФ;

С) l1 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|;

v = а2(∑hi /4);

Е)) l2 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|;

Положение нулевых работ при нивелировании поверхности по квадратам определяется по формуле:

А) l2 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|;

В) v = а2(∑hi /4);

С) l1 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|;

ответ В и С;

Е) ответ А и С.

Объем земляных работ при нивелировании поверхности по квадратам определяется по формуле:

А) Нп = Нмин + (∑h1+2∑h2+3∑h3+∑h4) / 4n;

В) h = Нп – НФ;

С) l1 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|;

v = а2(∑hi /4);

Е)) l2 = (а|h1|) /(|h1|+|h2|;