Шпаргалка по геодезии

Абсолютная линейная невязка замкнутого теодолитного хода вычисляют по формуле:А) ƒабс= ;

Азимут линии равен 228052/, сближение меридианов -2008/, чему равен дирекционный угол? 231000/ ;

Азимут линии равен 310001/,  склонение магнитной стрелки 3001/, чему равен магнитный азимут? 207000/;

Алидада теодолита служит:  для фиксации положение  подвижной визирной коллимационной плоскости трубы и для производства отсчета по лимбу с высокой точностью

Аэросъемка выполняется: с использованием аэрофотосъемочной аппаратуры с летательных аппаратов либо из космоса с получением топографических планов и цифровых моделей;

Аэрофототопографическую съемку выполняют для: Составлении топографических карт и планов больших территорий;

Барометрическое нивелирование основано: на измерении атмосферного давления

В геодезии применяются следующие виды координат: плоская прямоугольная, географическая, полярная

В зависимости от основного прибора, используемого при топографической съемке и способа производства работ различают следующие виды съемок:

В зависимости от точности определения положения или высот пунктов плановые и высотные геодезические сети подразделяются на:четыре класса;

В зрительных трубах геодезических приборов различают следующие оси: визирную, оптическую, геометрическую;

В комплект приборов для геометрического нивелирования входят: нивелир, 2 рейки, костыль, башмак, штатив;

В лазерных геодезических приборах в качества излучателя светового потока используют: оптические квантовые генераторы;

В основе электронных средств измерений расстояний лежит:  соотношение между измеряемыми расстоянием, скорости распространения электромагнитных колебаний и временем распространения;

В основу разграфки и номенклатуры топографических  карт и планов положена карта масштаба: 1:1000000  ограниченная,  параллелями 40 по широте, меридианами 60 по долготе;

В памяти компьютера цифровые модели местности представлены в виде: Координат х, у, Н;

В плоской прямоугольной системе координат принимают: меридиан - за ось абсцисс, линию экватора –за ось ординат

В процессе поверок теодолита удостоверяются : в правильном взаимном положении осей прибора;

В результате тахеометрической съемки получают:топографический план местности;

В состав инженерно-геодезических изысканий входит:А) создание опорных геодезических сетей

### В ходе изысканий для линейных  сооружений в первую очередь решают  о планово высотном;

Виды геодезических сетей:государственные, сгущения, съемочные, специальные;

Визирной осью зрительных труб геодезических приборов называют:  прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для изображения: Объектов размеры которых не выражается в данном масштабе;

Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружения создают в виде:красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;

Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружения создают: для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;

Вторая проверка теодолита: Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы;

Высотная разбивочная основа для строительства создается в виде:В) нивелирных ходов

Высотные геодезические сети служат для: определение высот геодезических центров;

Вычисление высот промежуточных точек при геометрическом нивелировании производят через:D) горизонт прибора;

Вычисленные превышение по черной стороне рейки hч =2106мм по красной стороне рейки  hкр =2108мм, тогда среднее превышение будет:2107мм;

Геодезическая разбивочная основа в районах строительства создается в виде:В) развитием сети закрепленных

Геодезическая разбивочная основа для строительства создается в виде:А) развитой сети закрепленных знаками

Геодезическая разбивочная основа обеспечивает:В) исходными данными все последующей

Геодезическая сеть – это: система закрепленных точек  земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат;

Геодезическая сеть, созданная методом полигонометрии представляет собой: сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунктами;

Геодезическая сеть, созданная методом триангуляции представляет собой: сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;

Геодезическая сеть, созданная методом трилатерации представляет собой:  сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;

Геодезическая съемка-это: Процесс геодезических измерений на местности;

Геодезические разбивочные работы или перенесение проекта в натуру выполняют для того чтобы:С) находить и закрепить на местности точек и линий, определяющих плановое положение зданий и сооружений;

Геодезические сети подразделяют на: плановые, высотные;

Геодезические сети сгущения строят: для дальнейшего увеличения плотности государственной сети;

Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели это: инженерная

Геодезия, изучающая фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей страны это: высшая

Геометрическое нивелирование основано: с помощью горизонтального луча;

Геометрической  осью зрительных труб геодезических приборов называют: прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективного колена трубы;

Гидростическое нивелирование основано: на свойстве свободной поверхности

Главной геодезической высотной основой на больших территориях строительства являются: D) нивелирные сети I, II, III и  IV классов;

Главной геодезической плановой основой на больших территориях строительства являются: В) государственные сети триангуляции

Гора это: возвышенность в виде купола или конуса;

Горизонтальные расстояния и превышение кипрегелем КН определяется номограммным преобразователем;

Горизонтальный угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления на данную точку называют: истинным азимутом;

Горизонтальный угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного направления линии, параллельный оси абсцисс до данной линии называют: дирекционным углом;

Государственные высотные сети создают для: распространения по всей территории страны единой системы высот;

Государственные геодезические сети служат:исходными для построения других видов сетей;

Граница квартала с улицей, за которую на уровне земли не должны выступать в сторону улицы никакие части здания называется:  С) красной линией застройки;

Грубые погрешности это: погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, установленный для данных условий измерений, предел;

Данные для составления разбивочных чертежей получают:В) в процессе проектирования зданий и сооружений

Деление топографических карт на листы называют: разграфкой;

Дирекционный угол равен 225000/ , чему равен румб обратной линии? 450;

Длина шпилек для землемерных лент: 300…400 мм;

Для автоматизации полевых измерений при производстве топографической съемки применяют: В) высокоточные электронные тахеометры;

Для автоматизаций  процесса измерения углов применяют: кодовые теодолиты;

Для автономного определения истинных азимутов направлений применяют: гиротеодолиты;

Для вертикального проектирования проходки горных выработок применяют:

Для замкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчитывают по формуле: Σβтеор=1800(n-2);

Для изображения ситуации на планах и картах применяют: условные знаки;

Для мензульной съемки применяют: Мензулу и кипрегель;

Для получения профиля сооружений линейного типа сначала на местности  по оси трассы разбивают:С) Пикеты;

Для проведения съемочных работ на местности используются:опорные пункты;

Для разомкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчитывают по формуле: Σβтеор= α н – α к +1800 n;

Для составления топографического плана по результатам нивелирной съемки в заданном масштабе строят сетку квадратов и наносят:Е) характерные точки ситуации и рельефа.

Для точного приведения визирной оси в горизонтальное положение у нивелиров с цилиндрическим уровнем служит: элевационный винт

Для увеличения плотности пунктов опорной геодезической сети строят: геодезические сети сгущения;

Для установки теодолитов на местности используют: штативы;

Допустимая угловая невязка замкнутого теодолитного хода:А) ƒβдоп= 2t

Достоинство мензульной съемки:правильный ответ А и В;

Если известна отметка НА точки А и превышение h, отметку точки В определяют: НВ= НА±h;

Если известны дирекционный угол предыдущей стороны теодолитного хода и горизонтальный     угол, лежащий справа по ходу, то дирекционный угол последующей стороны вычисляют по формуле:С) αпосл=αпред+1800-βсп;

Если относительная линейная невязка теодолитного хода не превышает допустимой то: В) вводя поправки в вычисленные

Если трассу определяют по топографическим планам или аэрофотоматериалам, то трассирование называют:камеральным;

За исходные направления при ориентировании линии принимают: ответ А и В;

За математическую фигуру для Земли принимают:эллипсоид вращения

За начало высот в республиках СНГ принят: средний уровень Балтийского моря;

За начальный меридиан большинство стран принимают: гринвичский

Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определенным образом называют:референц-эллипсоидом

Зрительная труба в геодезических приборах предназначены::для визирования на удаленные предметы;

Зрительная труба геодезических приборов представляет собой телескопическую систему состоящий из: объектива, фокусирующей линзы, сетки нитей и окуляра;

Изображается рельеф на топографических картах и планах: способом горизонталей;

К линейным сооружениям относятся: D) дороги, линии электропередач, трубопроводы и т. п.;

К основным видам инженерного изыскания относятся: В) инж.-гидрометеорологические, инж.- геодезические, инж.-геологические;

К площадочным сооружениям относятся:С) населенные пункты, промышленные предприятия и т.п.;

К приборам косвенного метода измерений линий относятся; нитяные, оптические и электронные дальномеры;

К приборам непосредственного измерения длины линий относятся; мерные ленты, рулетки, специальные проволоки;

Каждому нивелиру придается не менее двух:реек;

Как избежать грубых ошибок при геодезических измерениях? путем повторного измерения;

Как правило, теодолитные ходы прокладывают:между точками геодезической сети;

Как свести влияние систематических ошибок к минимуму? путем введения поправки к результату измерения;

Камеральное трассирование дороги выполняют способом:попыток, построением

Кипрегель  представляет собой: правильный ответ В и С.

Комбинированная съемка представляет собой: сочетание аэроснимки и одного из видов наземных топографических съемок с получением топографического плана и рельефа;

Компарирование мерного прибора это:  сравнение фактической длины с эталонным;

Комплекс геодезических работ по подготовке данных и выносу на местность с помощью геодезических приборов угловых, линейных и других геометрических величин с целью закрепления на местности специальными знаками характерных точек и плоскостей зданий и сооружений, установленных проектом называют:С) перенесением проекта зданий и сооружений на местность;

Косвенное определение промежутка времени распространения световых волн осуществляется: фазовыми дальномерами;

Котловина это: чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Кремальера теодолита служит: для перемещения двояковогнутой фокусирующей линзы зрительной трубы;

Крутизна ската характеризуется: Углом наклона или уклоном;

Лазерные геодезические приборы конструируют таким образом  чтобы; ответ А и С;

Лазерные нивелиры представляет собой: комбинацию нивелиров с компенсаторами и лазерных трубок;

Лазерный теодолит конструктивно характерен тем, что обычном теодолите: зрительная труба заменена лазерным излучателем;

Лазеры бывают: твердотельные, газовые, жидкостные, полупроводниковые;

Лимб и алидада теодолита предназначены:: для получения угломерного отсчета;

Лимб теодолита представляет: горизонтальный и вертикальный круг с делениями градусной или градовой градуировки:

Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют горизонталями;

Лощина это: углубление, вытянутое в одном направлении;

Масштабы топографических съемок в процессе инженерных изысканий устанавливаются  в зависимости:Е) ответ А и В.

Мензула представляет собой: столик для черчения плана местности;

Мензульная съемка выполняется:с помощью мензулы и кипрегеля с получением топографического плана непосредственно в поле;

Места пересечения проектной линий с черной линией профиля определяют по формуле:В) ;

Место нуля при работе  теодолитом 3Т30 вычисляют: МО=(П+Л+1800)/2;

Место нуля при работе теодолитом 3Т5КП вычисляют: МО=(П+Л)/2;

Место нуля это:ответ А и С;

Место установки нивелира называется:станцией;

Наука, опр. формы и размеры Земли и разрабатывающая методы измерений на земной поверхности в целях создания топографических карт и планов это: геодезия

Недостатки мензульной съемки:правильный ответ А и В;

Необходимый комплект приборов для мензульной съемки: мензула, кипрегель, буссоль, центровочная вилка;

Нивелирные рейки служат для:получения отсчета;

Нивелирование – вид геодезических измерений, в результате которых определяют: превышение между точками и их высоты над принятой уровенной поверхностью;

Нивелирование перпендикулярное к оси трассы проводится для получения: поперечного профиля;

Нивелирование по оси трассы проводится для получения:продольного профиля;

Нивелирование по способу выполнения и применяемым приборам различают: геом., триг., гидр., бар.;

Нивелирование поверхности осуществляется:с помощью мерной ленты и нивелира с получением топографического плана;

Нивелиры, с приспособлениями при помощи которого линия визирования автоматически устанавливается в горизонтальное положение носят название:  с компенсатором;

Нитяной дальномер применяют в комплекте: с нивелирной рейкой;

Номенклатура листа карты М-42-144 обозначает: в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:1000000 и 144-ая лист карты масштаба 1:100000;

Объектом изучения инженерно- геодезических изысканий являются:D) изучить рельеф и ситуацию района будущего строительства;

Объем земляных работ при нивелировании поверхности по квадратам определяется по формуле:v = а2(∑hi /4);

Опорные геодезические сети созданный в процессе изысканий на территории строительства служат:Е) ответ А и В.

Опорные геодезические сети созданный в процессе изысканий на территории строительства состоят:А) из закрепленных на местности плановых и высотных знаков;

Оптические дальномеры делятся на: ответ А и С;

Оптической осью зрительных труб геодезических приборов называют: прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

Ориентировать линию местности значит: найти ее направление относительно меридиана или какого либо исходного направления;

Основная задача инженерных изысканий:А) изучение природных

Основные формы рельефа: гора, котловина, хребет, лощина, седловина;

Основные элементы круговой кривой трассы:А и С;

Основным геодезическим приборам для измерения превышение точек является: нивелиры;

Основными способами разбивки сооружений являются способы:А) полярных координат

Основными частями нивелиров с цилиндрическими уровнями являются: зрительная труба, цилиндрический уровень и подставка с тремя подъемными винтами;

Острый угол, отсчитываемый от ближайшего ( северного или южного) направления осевого меридиана до данной линии называют:  румбом;

Отличие мензульной съемки от теодолитной и других съемок: Работа выполняется непосредственно в поле:

Отличие практически полученной суммы средних превышений от теоретического значения называют:невязкой;

Отметки точек поверхности земли при планировке называют:А) Фактическими;

Относительную линейную невязку  замкнутого теодолитного хода вычисляют по формуле: C) ≤

Отношение абсолютной погрешности к значению самой измеряемой величины называется: относительной погрешностью;

Отсчетные устройства теодолита предназначены: для отсчитывания делений лимба теодолита;

Отчеты по нивелирным рейкам  производят: по средней сетки нитей  нивелира;

Первая поверка теодолита : Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          перпендикулярна оси вращения прибора;

Пикет- это: точка оси трассы предназначенная для закрепления заданного интервала;

План в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 0,5 м необходим:С) для составления рабочих чертежей, генеральных планов застройки, проектов подземных коммуникации и вертикальной планировки;

План в масштабе 1:2000 с сечением рельефа через 0,5-1,0 м служит для проектирования объектов:В) объектов промышленного и гражданского строительства, составление генпланов, проектов детальной планировки, планов красных линий;

План в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,25- 0,5 м используется:D) для разработки рабочих чертежей городских и промышленных территорий с капитальной застройкой и густой сетью коммуникаций;

План в масштабе 1:5000 с сечением рельефа через 0,5-1,0 м составляют для разработки проектов:А) инженерной подготовки территории, первоочередной застройки и проектирование инженерных сооружений;

План, на котором кроме постоянных зданий и сооружений, наносятся все вспомогательные и временные сооружения называется: В) строительным генеральным планом;

Плановая разбивочная сеть для строительства создается в виде:А) точек строительной сетки, красных линий, других линий регулирования застройки;

Плановую разбивочную сеть строительной площадки создают в виде:красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;

Плановые геодезические сети служат для: определения координат х и у геодезических центров;

Плановые геодезические сети создаются методами: триангуляции, трилатерации, полигонометрии;

Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются: топографическими;

Площадку для будущего строительства в процессе изысканий выбирают по возможности:  D) А и В;

По вычисленным прямоугольным координатам вершин теодолитного хода составляют:В) план теодолитного хода;

По значениям  дирекционных углов и горизонтальных проложений сторон полигона теодолитной съемки вычисляют:С) приращения координат;

По своему содержанию цифровые модели местности делят на цифровую модель: Ситуации и рельефы;

По характеру действия погрешности бывают: грубые, систематические, случайные;

Поверка теодолита с индексами К: компенсатор вертикального круга должен обеспечит неизменный отсчет по вертикальному кругу, при наклонах вертикальной оси теодолита в пределах ±2/.

Поверками лазерных теодолитов определяют соответствие; ответ А и С;

Поверхность Мирового океана в состоянии полного покоя и продолженная под уровненной поверхностью

Под погрешностью измерений понимают: разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины;

Подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого участка местности называют:планом;

Подставка теодолита с подъемными винтами служат: основанием теодолита и предназначена  для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положения.

Положение нулевых работ при нивелировании поверхности по квадратам определяется по формуле:Е) А и С.

Положение точек на физической поверхности Земли определяют:системой координат

Положение точки в полярной системе координат определяют: зная радиус вектор и угол

Положение точки по системе географических координат определяют: широтой и долготой

Поправка в длину линии за компарирование мерной ленты вычисляется по формуле: ΔL= (L0 - L∑ )/ n;

Поправка в длину линии за наклон мерной ленты вычисляется по формуле: ΔL= 2Lsin2 v/ 2;

Поправка в длину линии за температуру мерной ленты вычисляется по формуле: ΔL= αL(tизм – tк );

Превышение при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по формуле: C) h = d tgv;

При выполнении инженерно-геологических изысканий изучению подлежат:  Е) грунты основания зданий и сооружений, подземные воды, физико-геологические процессы.

При геометрическом нивелировании вперед превышение между двумя точками равно: высоте прибора минус отсчет по рейке;

При геометрическом нивелировании высота последующей точки равна: высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

При геометрическом нивелировании высота промежуточной точки равна: горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

При геометрическом нивелировании горизонтом прибора называется: до визирной оси нивелира, находящегося в рабочем положении;

При геометрическом нивелировании из середины превышение передней точки над задней равно: отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке

При использований мерного прибора  непосредственного измерения длины линии, в измеренное значение вводятся поправки за: компарирование,  наблюдателя,  наклон;

При определенных условиях измерений случайные погрешности по абсолютной величине не могут превышать: Известного предела;

При ориентировании на местности для измерения магнитных азимутов и магнитных румбов используют: буссоли и компасы;

При привязке нивелирного хода к реперу вычисляют: А) превышение между точкой хода и репером;

При проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий изучаются:Е) поверхностные воды и климат.

При съемке мензульным комплектом определяют: графически, взаимное положение точек местности;

При тахеометрической съемке для определения превышений применяется метод:С) тригонометрического нивелирования;

При тахеометрической съемке:А) одновременно снимают направление, расстояние и высоту;

При топографической съемке для составления топографических планов участков местности со слабо выраженным рельефом с повышенной точностью применяется метод: С) геометрического нивелирования;

При увязке нивелирного хода вычисляют:В) невязки в превышениях, оценивают их допустимости и распределяют;

Прибор, используемый  для измерения горизонтальных и вертикальных углов называется: теодолитом;

Приборами для тахеометрической съемки служат:В) тахеометры, теодолиты;

Принцип геометрического  нивелирования ‘вперед’ следующий: в начальной точке А устанавливают нивелир, а в точке В ставят вертикальную рейку;

Принцип измерения горизонтального угла следующий : Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают теодолит, круг с делениями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам  В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

Принцип, на котором основано геометрическое  нивелирования из середины следующий: устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними нивелир;

Принципиальная схема устройства теодолитов следующие правильный ответ В и С.

Проектирование (красные) отметки участка дороги определяют по формуле: D) Нi=Hi-1±id;

Проектирование, а в последующем строительство инженерного сооружения ведется на основе комплекса специальных работ называемых:D) инженерным изысканием;

Проектная отметка горизонтальной площадки при нивелирований поверхности по квадратам определяется по формуле:А) Нп = Нмин + (∑h1+2∑h2+3∑h3+∑h4) / 4n;

Прямое определение промежутка времени распространения световых волн осуществляется: импульсными дальномерами;

Прямоугольные координаты вершин теодолитного хода вычисляют по формуле: C) xn = xn-1+ Δxиспр; уn = уn-1 + Δуиспр;

Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства начинают с изучения:А) генерального плана, стройгенплана, и разбивочного чертежа;

Рабочая отметка вершин квадрата при нивелировании поверхности по квадратам определяется по формуле:В) h = Нп – НФ;

Рабочие отметки для пикетов и плюсовой точки определяют по формуле:ai=Нпр-Нф;

Радиодальномеры применяют главным образом: при измерении сравнительно больших расстояний и в навигации;

Разбивочная сеть строительной площадки создается:для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;

Разбивочная сеть строительной площадки создается:Е) А и С.

Различные виды сооружений, технология строительства которых имеют много общего и изыскания для которых проводятся по схожей схеме могут быть объединены в группы:Е) площадочные и линейные сооружения.

Расстояние между  секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют:высотой сечения;

Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане называют заложением;

Расстояние по отвесному направлению от точки до уровненной поверхности называют: высотой точки

Расстояния при тахеометрической съемке теодолитом вычисляют по формуле: D) d = kn+c;

Рельефом земной поверхности называется: совокупность неровностей физической поверхности Земли:

Рефракцией при нивелировании называют: преломление визирного луча в различных по плотности слоях воздуха;

Самый распространенный вид съемочного планового обоснования:

Светодальномерная часть электронного тахеометра предназначен:В) для определения расстояний;

Светодальномеры это: приборы для определения расстояний при помощи светового луча

Сгущение геодезической сети до плотности необходимой для производства топографической съемки в заданном масштабе за счет развития съемочной сети называют:съемочным обоснованием;

Седловина это: перегиб хребта между двумя вершинами.

Система обозначения отдельных листов топографических карт называют: разграфкой;

Систематические погрешности это: погрешности, результаты измерений которых меняется по определенной математической закономерности;

Слово «тахеометрия» переводе из греческого означает:С) быстрое измерение;

Случайные погрешности это: погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат измерения остается неизвестными;

Содержание и объем инженерных изысканий определяется:д) ответ А и В;

Состав и объем инженерных изысканий площадочных сооружений зависят: А) от размеров;

Специальные геодезические сети создают:для геодезического обеспечения строительства сооружений;

специальные дальномеры и теодолиты;специальные оптические и лазерные зенит-и надир приборы;

Способ квадратов при нивелирных съемках применяют:С) на открытой местности со слабовыраженным рельефом;

Способ магистралей с поперечниками при нивелирных съемках применяют:D) больших территорий вытянутой формы;

Способ параллельных линий при нивелирных съемках применяют:А) на слабовсхолмленной местности;

Способ перенесения сети меридианов и параллелей  со сферической поверхности на плоскость называется: картографическим проецированием;

Способ полигонов при нивелирных съемках применяют:В) на больших участках с выраженным рельефом;

Способы нивелирования поверхности участка земли:D) А и В;

Строительная сетка представляет собой:А) систему пунктов, расположенных

Существует следующие методы подготовки данных для перенесения проектов зданий и сооружений на местность:D) графический, аналитический, комбинированный;

Существует следующие способы геометрического нивелирования: из  середины и вперед;

Съемочное обоснование развивается:от пунктов плановых и опорных геодезических сетей;

Съемочным обоснованием теодолитных съемок являются:теодолитные ходы;

Тахеометричекую съемку производят:С) от пунктов любых опорных и съемочных сетей;

Тахеометрическая съемка выполняется:с помощью тахеометра с получением топографического плана или цифровой модели местности;

Тахеометрическая съемка является одним из методов топографической съемки для поучения:д) плана с изображением ситуации и рельефа местности;

Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название: геоид

Теодолитная съемка выполняется:с помощью мерных приборов и теодолита  с последующим получением ситуационного плана;

Теодолитная съемка- это:процесс получения контурного плана местности;

Теодолитные ходы могут быть:замкнутыми и разомкнутыми;

теодолитные ходы, опирающиеся   на один или два исходных пункта;

Теодолитный ход начинают:из рекогносцировки;

Теодолитным ходом называют:Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения углов и расстояний;

Тесемочными рулетками пользуются: когда не требуется высокая точность измерений;

Технические изыскания проводят с целью:С) изучения исчерпывающего

Технический документ размещения на топографическом плане существующих и намеченных для строительства зданий и сооружений называется:А) генеральным планом;

Топографическая съемка это:комплекс  геодезических работ, выполняемых на местности для составления топографических карт и планов;

Точки геодезических сетей закрепляются на местности: знаками;

Трассой дороги называют линию:определяющую в пространстве

Требования предъявляемые при выборе положения трассы проектируемой дороги на продольном профиле:В) Соблюдение предельных уклонов

Третья проверка теодолита: Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибора;

Тригонометрическое нивелирование выполняют:Теодолитами;

Тригонометрическое нивелирование основано: на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;

Угломерная часть электронного тахеометра сконструировано на  базе:кодового теодолита;

Угол между истинным и магнитным меридианом называют: склонением магнитной стрелки;

Угол между истинными и осевым меридианом называют: сближением меридианов;

Уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по заданному направлению называют:профилем;

Уменьшенное изображения на плоскости значительного участка земной  поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют:картой;

Уровни в геодезических приборах служат:для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;

Фототеодолитная съемка выполняется: с помощью фототеодолита с получением топографических планов и цифровых моделей при последующей камеральной обработке снимков стереофотограмметрических приборах.

Характеристикой точности случайных погрешностей отдельного измерения применяют: среднюю квадратическую погрешность;

Хранение информации о топографии местности на компьютере называют: Цифровой моделью местности;

Хребет это: возвышенность,  вытянутая в одном направлении;

Цилиндрический уровень наиболее распространенных  нивелиров типа Н-3, Н-10; служит: для точного приведения

Четвертая поверка теодолита: Вертикальная нить сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно оси её вращения;

Чтобы изобразить на плоскости сферическую поверхность Земли в виде карты на плоскость переносят: сеть меридианов и параллелей - картографическую сетку,  затем по географическим координатам точек земной поверхности строят карту;

Ширина стальной и тесемочной рулетки: 10…12 мм;

ЭВМ электронного тахеометра предназначен: А и В;

Экономические изыскания проводят с целью:В) изучение  экономической

Электронные дальномеры делятся на: светодальномеры, радиодальномеры;

Электронный тахеометр состоит из:С) угломерной части, светодальномера, встроенного ЭВМ;

Этапы камеральной обработки результатов нивелирования по квадратам: Е) В и С.