Кинематика вращательного движения.

Твердое тело – это модель; тело, которое не подвержено деформации, то есть расстояние между любыми двумя точками тела неизменно.

На рисунке показано, что за время  при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси О радиус R сместился на угол .

Тогда угловая скорость  равна

[ рад/с]

Направление вектора  определяется по правилу буравчика.

Угловое ускорение, , равно

[ рад/с2 ]

Если , движение ускорено,  сонаправлено вектору . Если , движение замедлено, то эти вектора противонаправлены.

Угловая скорость одинакова для всех точек вращающегося тела, а поступательная скорость разная.

Как связаны поступательная и угловая скорости?

Очевидно, что . Разделим это равенство на dt.

Получим                           .

- это скорость поступательного движения точек вращающегося тела, а  - это угловая скорость. В итоге получим

.

В векторном виде формулу для линейной скорости можно написать как векторное произведение:

# Text boxes

О

R

О

R

dS