Энергия, работа, закон сохранения энергии.

Элементарной работой, которую производит сила F называется

(1).

Работа, производимая силой  при перемещении материальной точки на определяется формулой (1).

(1)

(2)

[A]=[Н*м=Дж]

Чтобы охарактеризовать скорость совершения работы, вводят понятие мощность:

[Дж/с=Вт]

а) A>0, если

б) А=0 , тогда

в) А<0 , если .

Кинетическая энергия.

Сила , действуя на покоящееся тело и вызывая его движение, совершает работу, а энергия движущегося тела возрастает на величину произведенной работы.

, а   .

Тогда, (3).

Величину   называют кинетической энергией.

Энергия – общая количественная мера различных форм движения материи. Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, .

Потенциальная энергия- энергия, которая определяется взаимодействием тел или частей тела.

Консервативными называются силы, работа в поле которых не зависит от траектории перемещения из точки 1 в точку 2, а зависит только от положения точек.

Каждую точку можно описывать некоторой скалярной функцией, для которой , где u – это потенциальная энергия точки.

Работа в поле консервативных сил по замкнутому пути равняется нулю.

.

, тогда .                                           (5)

Закон сохранения механической энергии:

Сумма кинетической и потенциальной энергии изолированной механической системы есть величина постоянная.

.