ЦИКЛ КАРНО

(идеальная тепловая машина).

Нагреватель

Холодильник         Резервуары Т1 и Т2 должны быть

достаточно большими. Их

температуры постоянны, а так

как  резервуары больших

размеров, то при отдаче

небольшого количества тепла, их

температуры не изменяются.

теплоизолированная подставка

Q1- количество тепла, получаемого от нагревателя Q1 >Q2

1-2: изотермическое расширение

Р                                                            из состояния 1 в состояние 2 (поставили

1          Q1                                        газ на нагреватель Т1)

2                          2 -3: адиабатическое расширение

из состояния 2 в состояние 3,

ад.                    ад.                          поставили на подставку, адиабатический

4                Q2                                  процесс

3                    3 -4: из 3 в 4 – изотермическое

сжатие. (поставили на резервуар Т2)

V   4 -1: ставят на подставку –         адиабатическое сжатие.

При изотермическом сжатии система отдает некоторое количество тепла Q2  холодильнику Т2, но его температура не меняется.

Работа равна площади цикла. Машина, работающая по циклу Карно имеет наибольший КПД.

Q1- затраченная энергия

Задание: показать, что

Итак,     - КПД цикла Карно. =>  - отношение Q и T называют приведенной теплотой.

КПД реальной тепловой машины

Q2́ =Q2 + Qпотерь

Q2 –тепло, отдаваемое холодильнику

Потери возникают из-за трения, плохой теплоизоляции.

=>                 - приведенная теплота по верхней ветке меньше, чем приведенная теплота по нижней ветке.

# Text boxes

Т1

Т2<T1