Изучение законов идеального газа и определение показателя адиабаты.

Цель работы: изучение метода Клемана-Дезорма, позволяющего экспериментально определить показатель адиабаты воздуха.

- Теоретическая часть

I.1. Первое начало термодинамики. Уравнения газовых процессов

## Первый закон термодинамики

Q= Δu+A		или  	      δQ=du+δA      	(1.1)

«Идеальный газ» - газ молекулы которого не взаимодействуют друг с другом и их размеры пренебрежимо малы.  Основное уравнение состояния идеального газа:

PV=mRT/M

Внутренняя энергия  u     идального газа определяется кинетической жнергией движения его молекул. Средняя энергия каждой молекулы

<ε>= ίKT/2 	 		(1.2)

где   К – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, ί – число степеней свободы молекулы.

Внутренняя энергия идеального газа складывается из энергии всех его молекул :

u=(<εj>

Для одного моля газа: 	u=Na <ε> = Na ίKT/2= ί RT/2         (1.3)

R=Na K ,        Na – число Авагадро

Если количество газа не равно одному молю, то его внутренняя энергия определяется по одной из формул:

u=(m/M)ί RT/2=(N/Na) ί RT/2=N ίKT/2          		(1.5)

m и M – масса и молярная масс газа, N – число молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа является функцией его температуры.

| T=Const, изотремический | PV=Const | δQ=δA |
| --- | --- | --- |
| V=Const, изохорический | P/T=Const | δQ=du |
| P=Const, изобарический | V/T=Cosnt | δQ=du+δA |
| δQ=0, адиабатический | PVγ=Const | δA=-du |

I.2. Теплоемкость.Теплоемкость удельная и молярная. Отношение теплоемкостей Сp/Cv

## Теплоемкостью вещества называется величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для нагревания его на один градус.

C0=δQ/dT			(1.6)

Теплоемкость, отнесенная к единице массы называется удельной теплоемкостью, а к одному молю вещества – молярной. Связь между ними : С=Суд М, где М – масса одного моля. Теплоемкость газа зависит от условий, при которых происходит его нагревание.

При изохорическом процессе:

C0V=δQ/dT= du/dT ,  т.к.         δA=p dV,    а  V=Const.

## В свою очередб для одного моля с учетом 1.3

CV= ί R/2 dT /dT= ί R/2		(1.8)

## Изобарический процесс

CP=δQ/dT= du/dT+δA/dT= CV+δA/dT,

Т.к. δA/dT=PdV/dT=RdT/dT=R		(для 1 моля)

CP=CV +R				(1.9)

CP>CV , используя 1.8 получим

CP= (ί+2) R/2				(1.10)

Сp/Сv входит в виде показателя степени в уравнение адиабаты (Пуассона)

PVγ=Const

γтеор=Cp/Cv=(ί+2) /2				(1/11)

γ теоретическое для одноатомного газа (i=3),для двухатомного i=5

γодн=1,666   , γдвух=1,4

II.Экспериментальная часть

2.1 Определение отношения Cp/Cv методом Клемана-Дезорма

Перед началом эксперимента воздух в сосуде I находится при атмосферном давлении Р0

Имеет температуру окружающей стреды Т0, поэтому уровни жидкости в обоих коленах манометра 2 одинаковы. Кран 4 закрыт , а поршень 3 занимает положение I. Из всей массы воздуха, находящейся в сосуде, мысленно выделим массу m, занимающую объем V0.Начальное состояние газа масыы m(точка А) характеризуется параметрами P0,V0,T0.

Перместим поршень в положение II.

При достатотчно быстром перемещении

теплообмен с окружающей средой прои-

зойти не успеет, т.е. δQ=0 , и процесс

можно считать адиабатическим. Масса

газа m займет при этом объем V1<V0, дав-

лени5е воздуха увеличится (P1>P0) и тем-

пература возрастет (T1>T0) (точка В). За-

тем дадим возможность газу изохоричес-

ки V1=Const охладиться самопроизвольно

до температуры окружающей стреды T0.

Давление при этом уменьшится до (P2<P1) (точка С).Далее, открыв кран 4, предоставим возможность газу расширяться.Поскольку процесс расширения кратковременен, его можно считать адиабатическим (участок D).Расширение производится до выравнивания давления с атмосферным P0 . При этом температура уменьшится (T2<T0), а обозначенная нами масса газа m займет объем V2>V1.(точка D)

Запишем для адиабаты CD уравнение Пуассона .

P2 V1γ= P0 V2γ,  или P2/ P0 =( V2/ V1)γ 		(2.1)

Из этого уравнения по известному соотношению V2/ V1  легко вычислить показатель адиабаты γ=Сp/Cv (величины давлений определяются экспериментально)

Однако отношение V2/ V1 в общем случае не известно.

Постараемся заменить его на отношение давлений.

Для этого изохорически (V2=Const)  нагреем газ до пер-

вональной температуры T0 . Процесс DE самопроизволь-

ный и происходит за счет теплообмена с окружающей

средой. Кран 4 при этом закрыт. Состояние газа изобра-

зится точкой Е с параметрами P3,V2,T0.Обратим внима-

ние на то , что состояние газа в точках Е,С и А характе-

ризуется одной и той же температурой T0,поэтому они

лежат на одной изотерме.Тогда для точек С и Е можно

записать:

P2 V1= P3 V2,  или P2/ P3 =( V2/ V1)		(2.2)

Подставив (2.2) в (2.1) получим

P2/ P0 =( P2/ P3)γ

Логарифмируя это выражение, найдем γ=ln(P2/ P0)/ln(P2/ P3)

Далее, используя разложение в ряд

ln a/b=2[((a-b)/(a+b))+(1/3)((a-b)/(a+b))3+…]

и ограничиваясь в предположении сходимости (поскольку все значения давления близки к атмосферному и их разности ) P2 - P0  и P2 – P3 малы) первым его членом, получим:

γ( (P2 - P0)/(P2 – P3)				(2.3)

На практике при использовании жидкостного манометра удобнее определить не абсолютное значение давлений, а их разность с атмосферным (открытый конец трубки манометра). Для этого преобразуем (2.3) к виду  (2.4)

γ( (P2 - P0)/( (P2 – P0) - (P3 – P0))= Δh2/(Δh2-Δh3)=1/(1- Δh3/ Δh2)=1/(1-()

где Δh2- разность уровней манометра, соответствующая точке С, а Δh3 – точке Е, выражение в миллиметрах водяного столба:

(= Δh3/ Δh2					(2.5)

2.2. Описание измерительной установки.

Установка состоит из толстостенного стеклянного сосуда I, соединенного с манометром 2 и насосом  3. Кран 4 позволяет сообщать сосуду I с атмосферой, а кран 5 – с насосом.

2.3. Методика проведения измерений.

1)Открыл кран 5, закрыл 4, сделал несколько качков насосом. Так чтобы начальная разность уровней составляла Δh1.

2)Закрыл кран 4, дал воздуху остыть до комнатной температуры (ВС – изохорное охлаждение). Охлаждение заканчивается, когда уровни перестанут изменяться. Измерим h1 и h2. Разность Δh2   занес в таблицу 2.

3) Кратковременно (до встречи уровней) открыл кран и быстро закрыл его (СD – адиабатическое расширение)

4) Дал воздуху нагреться до комнатной температуры.(DЕ – изохорное нагревание). Когда уровни жидкости перестанут изменяться, измерил h3 и h2.

Разность Δh3 занес в таб. 2

5) Возвратил установку в исходное состояние. Для этого на 5-7 с открыл краны 4 и 5 и снова их закрыл.

6) Повторил  опыт несколько раз . Данные занес таб. 2

Таблица № 2.

| N опыта | h1 | h2 | h1-h2= Δh2 | h3 | h4 | h3-h4= Δh3 | γ | Δγ | (γ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 209 | 158 | 51 | 100 | 180 | 10 | 1,244 | 0,016 | 1,23 |
| 2 | 245 | 120 | 145 | 200 | 170 | 30 | 1,261 | 0,012 | 0,92 |
| 3 | 240 | 127 | 113 | 197 | 172 | 25 | 1,284 | 0,007 | 0,50 |
| 4 | 295 | 70 | 225 | 210 | 160 | 50 | 1,286 | 0,006 | 0,47 |
| 5 | 228 | 140 | 88 | 195 | 175 | 20 | 1,294 | 0,004 | 0,31 |
| 6 | 275 | 90 | 185 | 205 | 163 | 42 | 1,294 | 0,004 | 0,32 |
| 7 | 260 | 105 | 155 | 205 | 165 | 40 | 1,348 | 0,009 | 0,66 |
| 8 | 290 | 77 | 213 | 220 | 165 | 55 | 1,348 | 0,009 | 0,67 |
| 9 | 215 | 155 | 60 | 193 | 177 | 16 | 1,364 | 0,013 | 0,95 |
| 10 | 200 | 168 | 32 | 189 | 180 | 9 | 1,392 | 0,019 | 1,45 |

Погрешности расчитывал по формулам:

При P%=0,95 и t(10)=2,26