Звуковые волны в воздухе.

Цель работы: определение скорости звуковой волны в воздухе путем измерения параметров стоячей волны.

1. Для каждого опыта с заданной частотой определить значение длины волны,

пользуясь формулой:

λ = 2ΔL

2. Определить скорость звука с помощью формулы:

С = λ/T

Результаты вычислений и исходные данные занесем в таблицу:

| N п/п | ν, Гц | L, мм | ΔL, мм | N | λ, м | с, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |  | 110 | 86 | 2 | 0,172 | 344,00 |
| 3 |  | 195 | 85 | 3 | 0,170 | 340,00 |
| 4 | 2200 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 |  | 128 | 78 | 2 | 0,156 | 343,20 |
| 6 |  | 205 | 77 | 3 | 0,154 | 338,80 |
| 7 | 2400 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 |  | 126 | 71 | 2 | 0,142 | 340,80 |
| 9 |  | 198 | 72 | 3 | 0,144 | 345,60 |

3. Определение   <λ> среднее значение длин волн для каждого случая.

<λ> =

<λ>1 =  0,171 м

<λ>2 =  0,155 м

<λ>3 =  0,143 м

4. Определим среднее значение скоростей звука для каждого случая:

ссрi =  <λ>i/ Ti

сср1 = 340

ссрi = 342

ссрi = 340

5. Определим абсолютную погрешность измерения λ ,ν  и Т :

; SN  = 0,001 ; 95% ; ;

при  δ xp = 0.001 м

; 0,013 м

; ;

6. По результатам измерений построить зависимость длины волны от периода, отметив, результаты оценок погрешностей в виде прямоугольников со сторонами Δλ, ΔТ.

7. По наклону прямых, проведенных через начало координат с самые удаленные точки прямоугольников, определить границы доверительного интервала для найденного значения скорости звука.

с1 =  λ1/T1 = 0,142/4,51*10-4 = 315 м/с

с2 =  λ2/T2 = 0,156/4,15*10-4 = 375 м/с

Вывод: определена скорость распространения звука в воздухе путем измерения параметров стоячей волны c = 340 ÷ 342 м/с  (границы доверительного интервала для найденного значения

[315±375] м/с)