Определение радиуса кривизны линзы

с помощью колец Ньютона

Цель работы:

Ознакомиться с явлением интерференции световых волн в тонких плёнках (на примере колец Ньютона) и с методикой интерференционных измерений (на примере определения кривизны стеклянной поверхности).

- Теоретическая часть

Интерференция – возникновение стационарного пространственного перераспределения энергии при наложении двух или нескольких волн.

В данной установке интерференционная картина образуется при наложении световых волн, отражённых от двух границ (верхней и нижней) тонкой воздушной прослойки, заключённой между выпуклой поверхностью линзы и стеклянной пластинкой. Наблюдение осуществляется в отражённом свете. Расчёт радиусов колец основан на идеализированной схеме осуществления интерференции (когерентные источники, параллельный пучок света и т. д.). Свойства реального источника (протяжённость, немонохроматичность) проявляются в локализации картины и ограниченности области осуществления интерференции, т.е. небольшом числе наблюдаемых интерференционных максимумов и минимумов.

(3)

R	d  (4)

(2)

(1)

1 – плоско стеклянная пластинка.

2 – плоско - выпуклая линза.

3 – параллельный пучок людей.

4 – толщина воздушного промежутка.

Выразим радиусы r наблюдаемых колец Ньютона через радиус кривизны линзы R, длину волны применяемого света ( и порядковый номер кольца m. Геометрическая разность хода интерферирующих лучей равна 2d, где d – толщина воздушного зазора в данном месте.

Имеем:

Т.к.

Отражение света на нижней границе воздушного промежутка, т.е. от оптически более плотной среды (стекла), приведёт к появлению дополнительного фазового сдвига на (, равносильного дополнительному оптическому пути в (/2. Полная разность хода с учётом этого будет равна:

Условие максимума освещённости интерференционной картины:

Получим:

Таким образом,

Аналогично для тёмных колец:

Общий вид установки.

4

2

3

1

1 –  микроскоп

2 – осветитель

3 – кассета с исследуемой линзой

4 – полупрозрачная линза

Выполнение задания.

Таблица №1:

| m (номер тёмного кольца) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D' (диаметр тёмного кольца) | 0,9075 | 0,96 | 1,03 | 1,1025 | 1,125 |
| r'm (радиус тёмного кольца) | 0,45375 | 0,48 | 0,515 | 0,55125 | 0,5625 |
| m (номер светлого кольца) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (2m-1)/2 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| D (диаметр тёмного кольца) | 0,86 | 0,9275 | 1,0075 | 1,0975 | 1,1125 |
| rm (радиус тёмного кольца) | 0,43 | 0,46375 | 0,50375 | 0,54875 | 0,55625 |

Таблица №2:

| m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rm2 | 2,05(10-7 | 2,3(10-7 | 2,65(10-7 | 3,04(10-7 | 3,16(10-7 |
| m (номер светлого кольца) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (2m-1)/2 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| (r’)2 | 1,85(10-7 | 2,15(10-7 | 2,54(10-7 | 3,01(10-7 | 3,09(10-7 |

(=650 нм

tg(=3(10-8

Аналогично: