Наблюдение колец Ньютона в установке с лазером.

Цель работы: ознакомиться с одним из случаев проявления волновых свойств света образованием интерференционных колец Ньютона в установке с лазерным источником

,рассчитать радиус кривизны линзы.

Задание (1.

1.1)Включим прибор.После зажигания лазера ручкой регулировки тока установим ток

12mA.На экране наблюдаем отраженный от линзы свет лазера в виде концентрических красных колец.Изображение колец проектируется на экран.

1.2)С помощью штангенциркуля,приставляя его к изображению колец на экране,изме-

рим удвоенные радиусы(диаметры 2r') колец.Номера колец и значения 2r' занесем в таблицу 1.

1.3)Вычислим по формуле  и запишем в таблицу 1 радиусы r колец на лин-

зе.Значения  и  отсчитаем по шкале на оптической скамье.

= 0,4 м - расстояние от фокуса окуляра до линзы;

= 0,65 м - расстояние от линзы до экрана;

Таблица (1.

| (,п.п. | 2r',мм | r,мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 7,6 |
| 2 | 46 | 8,76 |
| 3 | 56 | 10,6 |
| 4 | 63 | 12 |
| 5 | 71 | 13,5 |
| 6 | 76 | 14,5 |
| 7 | 82 | 15,6 |
| 8 | 87 | 16,6 |
| 9 | 92 | 17,5 |
| 10 | 96 | 18,3 |

Задание (2.

2.1)Комбинируя попарно радиусы колец по формуле оп-

ределим радиус кривизны линзы.Для повышения точности результата будем комбини-

ровать радиусы колец,отстоящих как можно дальше друг от друга.Найдем среднее ари-

фметическое .Полученные данные занесем в таблицу (2. .

== 48,25 м;

== 52,73 м;

== 51,64 м;

== 51,34 м;

== 48,30 м;

=== 50,38 м;

Таблица (2.

|  | m | n |  |  | R , м | ,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1 | 14,5 | 7,6 | 48,25 |  |
| 2 | 7 | 2 | 15,6 | 8,76 | 52,73 |  |
| 3 | 8 | 3 | 16,6 | 10,6 | 51,64 | 50,38 |
| 4 | 9 | 4 | 17,5 | 12 | 51,34 |  |
| 5 | 10 | 5 | 18,3 | 13,5 | 48,30 |  |

2.2)Определим ошибку измерения  как погрешность косвенных измерений.

;

a)

= 1,31%

= 1,25%

= 0,77%

= 2,5%

1,25% ; 0,77%

c)

1.2)

a)

= 1,22%

= 1,25%

= 0,77%

b)

= 2,17%

1,25% ; 0,77%

c)

1.3)

a)

= 1,15%

= 1,25%

= 0,77%

b)

= 1,78%

1,25% ; 0,77%

c)

1.4)

a)

= 1,08%

= 1,25%

= 0,77%

b)

= 1,59%

1,25% ; 0,77%

c)

1.5)

a)

= 1,04%

= 1,25%

= 0,77%

b)

= 1,41%

1,25% ; 0,77%

c)

Тогда получаем  ;

;

;