Измерение расстояния и длины

## Цель работы:

измерить расстояние, на которое перемещается тело, двигаясь в одном направлении, – длину пройденного пути

## Теоретические основы работы

Измерить значение величины – значит сравнить эту величину с однородной величиной, значение которой принято за единицу. Длину и расстояния измеряют в метрах (м), сантиметрах (см), километрах (км) и т. д.

Длину пройденного пути L при перемещении в одном направлении можно определить, если измерить расстояние тела от одной и той же точки в начале движения l1  и в конце l2 (рис. 1):

(1)

## Оборудование:

- пластина-отражатель на подставке,

- штатив с лапкой,

- Карманный Компьютер (КПК) и/или ПК,

- Измерительный Интерфейс,

- датчик расстояния.

## Монтаж экспериментальной установки

- Установите пластину-отражатель на столе, как показано на рисунке.

- Закрепите датчик расстояния в лапке штатива, как показано на рисунке.

- Подключите датчик.

## Установка параметров измерения

- частота – 10 замеров в секунду

- длительность – 10 секунд или Вручную

## Порядок проведения эксперимента

- Подготовьте КПК (или ПК) для проведения опыта.

- Проведите пробный эксперимент и предварительную регистрацию данных, перемещая пластину-отражатель по столу. Убедитесь в удачном выборе параметров измерений или выберите другие.

- Начните регистрацию данных. Перемещайте пластину-отражатель по столу в одном направлении, наблюдая за изменением расстояния от датчика расстояния.

- Сохраните результат эксперимента.

## Обработка и анализ результатов

- Откройте файл опыта на КПК или ПК.

- Найдите по графику или по таблице значения l1 и l2.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- По формуле (1) рассчитайте  значение длины пройденного пути.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- Распечатайте графики или постройте их на миллиметровке, используя табличные данные.

## Вопросы для предварительного опроса и защиты ЛР

- Что такое измерение?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- В каких единицах измеряют длину, расстояние?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- В каких случаях имеет смысл использовать для измерения длины сантиметры? А километры?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- Как длину, измеренную в метрах, перевести в миллиметры? А в километры?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- Какие величины измеряются при выполнении лабораторной работы?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- Какие величины нужно рассчитать при обработке результатов экспериментов?

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

# Text boxes

l1

l2

L

Рис.1