Изучение динамики поступательного движения связанной системы тел с учетом силы трения

Цель работы Оценка роли трения как источника систематической погрешности при определении ускорения на лабораторной установке.

Оборудование: установка «машина Атвуда», набор грузов, электронный секундомер.

### Теоретическое введение

Ускорение свободного падения g можно найти с помощью простого опыта: бросить тело с известной высоты h и измерить время падения t, а затем с помощью формулы          h = gt2/2  вычислить g.

В действительности дело обстоит не так просто, если требуется определить g достаточно точно. Определим  время  t  падения с высоты  h = 1,0 м    при g = 9,8 м/с2:

По нашей оценке при проведении такого эксперимента необходимо измерять время с точностью до 0,01 с. Оценим разброс  для t1 = 0,44  c;  t2 = 0,45  c;   t3 = =0,46  c   по формуле  g = 2h/t2:

g1 = 2( 1,0/(0,44)2 = 10,330578 ( 10,3 (м/с2) ;

g2 = 2( 1,0/(0,45)2 = 9,8765431 ( 9,9 (м/с2) ;

g3 = 2( 1,0/(0,46)2 = 9,4517956 ( 9,4 (м/с2) ;

Понятно, что измерить время с точностью до 0,01 с не просто. Наручные часы или спортивный секундомер для такой цели непригодны.

Если увеличить высоту, то время падения тоже увеличится. Например,  с высоты 20 м тело падает около 2 с. В этом случае можно ограничиться меньшей точностью при измерении времени, чем  0,01 с, но возникает ошибка другого характера. Сопротивление воздуха при больших скоростях играет заметную роль. Формула  h = gt2/2  описывает равноускоренное движение с ускорением g  и, конечно, не учитывает сопротивление воздуха. Таким образом, увеличивая высоту h, мы увеличиваем время падения и уменьшаем относительную погрешность измерения времени, но при этом вносим другую ошибку: сама формула h = gt2/2 становится неточной. Более того, если кирпич сбросить с высоты h ( 500 м, то примерно первые 200 м он будет двигаться с ускорением,   а затем  сила  сопротивления воздуха станет равной силе тяжести (это будет при скорости примерно 70 м/с), и тело остальные 300 м будет падать с постоянной скоростью V ( 70 м/с. В этом случае формула h = gt2/2 становится неверной. Этот простой пример наглядно подчеркивает общую черту любого физического эксперимента. В любом эксперименте точность измерений какой-либо физической величины связана не только с точностью измерительных приборов, но и с тем, насколько точно принятая модель описывает данный опыт. В рассматриваемом нами опыте мы видим, что точность измерения ускорения g связана не только с точностью измерения времени t , но и с тем, можно или нет пренебречь трением о воздух. Иными словами, достаточно точно или нет, описывает формула h = gt2/2 движение тела.

Трудности опыта связаны с большим значением ускорения свободного падения. Так как ускорение большое, то тело быстро набирает скорость, а при этом или время падения мало и его трудно точно измерить, или сама формула

h = gt2/2 не точна.

Уменьшить ускорение можно с помощью устройства, которое называют машиной Атвуда (рис. 1).

Через блок перекинута нить, на

которой закреплены грузы массой

М каждый. На один из грузов кла-

дется перегрузок массой m. Уско –

рение грузов легко найти, если                                 а1         Т1            Т2

ввести три предположения (выбрать

модель !):

- блок и нить невесомы, т.е. их мас-                                                           a2

сы равны нулю (точнее, их массы

много меньше массы грузов);                                            Mg             (M+m)g

- трением тела о воздух и трением

между блоком и его осью можно пренебречь;                         Рис. 1.

- растяжением нити можно пренебречь по сравнению с ее длиной.

С учетом этих предположений уравнения движения грузов имеют вид:

# Mg – T = ( Ma

(1)

(M + m)g – T = (M + m)a

где Т = Т1 = Т2 – сила натяжения нити, а = а1 = а2  - ускорение грузов. Из уравнений (1) получаем:

a = g(m /(2M + m) = g(( /(1 + ()                                  (2)

где ( = m/(2M).

При равноускоренном движении без начальной скорости высота h, на которую опускается груз за время t, равна:

h = at2/2

откуда                                                                                     (3)

Формально из выражения (3) следует, что время движения груза может быть сколь угодно большим, если уменьшать (. Например, если взять грузы массами М = 5 кг каждый, перегрузок массой  m = 1 г, то ( = 10-4, а время спуска груза с высоты h = 1 м примерно равно 45 с. Это время можно достаточно точно измерить секундомером. Однако реально такой опыт неосуществим. Мы предположили, что трение в оси блока отсутствует. Но в действительности оно есть. Весь вопрос в том, можно им пренебречь или нет.

Если подвесить к блоку на нитях тяжелые грузы, то в оси блока будет большая сила трения. Чем массивнее грузы, тем больше сила трения. Значит, надо брать достаточно тяжелый перегрузок, чтобы преодолеть эту силу трения и привести всю систему в движение.

Сделаем теперь количественные оценки. Пусть mo – масса такого перегрузка, который только-только страгивает блок с грузами. Это значит, что любой перегрузок меньшей массы не приводит систему в движение. В этом случае момент сил натяжения нитей равен моменту силы трения Мтр в оси блока:

(T2 – T1 )R = mo gR = Mтр                                  (4)

где Т2 = (M+m)g  и T1 = Mg – силы натяжения нитей, R – радиус блока (рис.2).

Момент силы трения в оси блока Мтр = Fтрr, где Fтр – сила трения между

блоком и осью, r – радиус оси.

Сила трения Fтр между блоком и осью пропорциональна силе давления на оси блока. Тогда:

N = T1 + T2 = (2M + mo)g

Fтр = (N = ((2M + mo)g

где ( - коэффициент трения между                          Fтр

блоком и осью, зависящий от свойств                                               r                R

соприкасающихся поверхностей втул-

ки блока и оси, смазки и т.п. Таким

образом, момент силы трения в оси                                 T1                                 T2

блока

Mтр = (2M + mo)g(r                (5)

Обозначим (о = mo/(2M). Подставим                                     M                   mo

(5) в (4):                                                                                                                 M

(o /(1 + (o) = (r/R                      (6)                                                  Рис.2.

Как видно из (6), значение (о не может быть сколь угодно малым. Оно определяется конструкцией блока (например, его радиусами R и r) и коэффициентом трения между блоком и осью.

Так как в машине Атвуда   mo (( М, то (о (( 1 и   (о ( (r/R.

Какое же значение (о можно ожидать ? Типичное значение коэффициента трения ( ~ 10-2 ( 10-1. Таким образом, (о ~ 10-4 ( 10-2. Мы привели лишь правдоподобные рассуждения о том, каким может быть (о. Существенно то, что (о можно оценить экспериментально. Например, на установке с грузами массой М = 86 г перегрузок массой 1 г не страгивает блока, а перегрузок массой 2 г приводит блок в движение. Это значит, что

6(10-3 ( (o  = m0 /(2M) ( 1,2(10-2

В таком случае оценить (о, характеризующую установку, можно лишь по порядку величины. Как оказывается, она порядка 10-2. Интуитивно ясно, что трением можно пренебречь, если масса перегрузка m (( mo.

Действительно, если масса перегрузка чуть больше mo, то трение в оси блока будет решающим образом определять движение грузов. Это движение уже не будет равноускоренным. Может даже случиться, что система будет двигаться рывками, т.е. останавливаться, затем снова придет в движение и т.д.

Таким образом, при m ( mo , т.е. при ( ( (о, формула (2) становится неверной. Можно ожидать, что при ( (( (о она достаточно точно описывает реальную ситуацию. Так как (о ( 10-2, то оптимальное значение ( ~ 10-1. Это значит, что экспериментировать надо с перегрузками 5 – 20 г (при М = 86 г). Если взять ( ~ 1, то а ~ g. Мы приходим к случаю почти свободного падения.

Можно показать (см. контрольный вопрос 2), что  относительная погрешность при определении ускорения грузов, связанная с пренебрежением массой блока и трением, равна

(а/аср ( mo /m + mбл /(2M)                          (7)

где mбл – масса блока.

Так как величины mo /m  и  mбл /(2M) одного и того же порядка 10-1, то и относительная погрешность при измерении ускорения (а/аср ~ 10-1. Очевидно, что такого же порядка будет и относительная погрешность при измерении g.

Методика измерений

В первую очередь необходимо определить минимальную массу перегрузка mo, страгивающего блок, с тем, чтобы в дальнейшем проводить измерения с грузами, в 5 – 10 раз превышающими по массе mo. Только в этом случае можно пренебречь влиянием трения на движение системы. Не следует стремиться определить mo точно, достаточно получить ее правильную оценку “сверху”, например, выяснить, что mo не превышает 1 г или 2 г. Для определения mo можно постепенно увеличивать массу перегрузка, пока блок не придет в движение. Так как блок не может быть отцентрирован идеально, то может оказаться, что в различных начальных положениях блока массы страгивающего перегрузка различны. Поэтому нужно повторить измерения mo в разных положениях блока, а затем в качестве оценки для mo взять наибольшее из найденных значений.

Следует убедиться, что движение системы при достаточно большой фиксированной массе перегрузка m (( mo является равноускоренным. Для этого нужно экспериментально проверить выполнение зависимости h = at2/2. Удобно переписать это соотношение в виде

из которого ясно, что в осях координат  , y = t   прямая , проходящая через начало координат, соответствует равноускоренному движению.

Прямая  может быть построена по экспериментальным точкам: для одного перегрузка m и ряда различных значений высоты h измеряется время падения груза. Измерения времени для каждой высоты производятся несколько раз, результаты усредняются и записываются в виде

t = tср ( (t

где tср – среднее арифметическое значение измеренного времени падения для данной высоты. В условиях эксперимента погрешность (t оказывается заметно превышающей погрешность в показаниях электронного миллисекундомера ((t)о, а именно: (t (( ((t)о = 10-3 с.

Поэтому было бы грубой ошибкой считать, что погрешность определения времени падения равна 10-3 с.

Для построения графика на оси ординат откладываются измеренные значения tср с указанием погрешности

где n – число измерений, ti – результат i – го измерения.

На оси абсцисс откладывается . Если полученные экспериментальные точки ложатся на прямую, то движение системы можно считать равноускоренным.

Наконец, важно выяснить, подтверждается ли на опыте зависимость времени падения от массы m перегрузка (см. (2)):

(8)

В осях координат, y = t  функция   является уравнением прямой. Зависимость  при фиксированной высоте падения h может быть построена по экспериментальным точкам: для нескольких значениях массы перегрузка определяется время падения t = tср ( (t.

Измерение времени падения при каждом m повторяют несколько раз, результаты усредняют и находят среднее значение tср и разброс (t. Полученные экспериментальные данные откладываются на осях координат: на оси ординат – значения tср с указанием погрешности (t, на оси абсцисс – соответствующие значения, затем через полученные точки проводится прямая, и по ее наклону определяется значение g.

Задание

- Получите у преподавателя набор разновесов. Определите массу mo страгивающего груза. Для этого, постепенно увеличивая массу m перегрузка, определите с точностью до 0,5 г значение mo, начиная с которого блок приходит в движение. Измерения повторите при четырех положениях блока, каждый раз поворачивая блок примерно на 90о по отношению к предыдущему положению. В качестве mo следует принять наибольшее из найденных значений.

- Определите экспериментально зависимость времени падения t груза от высоты h. Измерения проведите при определенном выбранном значении массы перегрузка m = (5 ( 10)mo. При этом необходимо также, чтобы выполнялось неравенство m (( 2M = 172 г.  Определите время падения t для четырех-пяти высот h, повторяя измерения для каждого значения h по четыре раза. Результаты занесите в табл. 1.

Таблица 1.

| h, м | t1, с | t2, с | t3, с | t4, с | tср, с | (t, с | (h, м | m,кг | mo, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По результатам измерений в осях координат , y = t  постройте прямую

.По наклону прямой определите а.

- Определите опытным путем зависимость времени падения t от массы m перегрузка. Измерения проводите при наибольшей возможной высоте падения h = hмакс для пяти значений массы m. Для каждого значения m повторите измерения четыре раза, результат занесите в табл.2.

Все значения массы m перегрузка должны лежать в диапазоне

mo ((  m (( 2M = 172 г.

В нашей лабораторной установке точность (m определения массы по существу совпадает со значением массы mo перегрузка (в процессе измерений возможен сход нити со шкива при торможении блока и поэтому для предотвращения падения грузов на прибор подстраховывайте рукой момент торможения !)

Таблица 2.

| m,кг | M/m | t1, с | t2, с | t3, с | t4, с | tср, с | (t, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(m =               hмакс =

По результатам измерений в осях координат, y = t  постройте прямую                                     t

(рис.3).

По наклону прямой

с помощью соотноше-

ния (8) определите

ускорение свободного

падения g                                      0

и погрешность (g.                                                                                             (M/m

Рис.3.

### Контрольные вопросы

- Почему измеренное ускорение свободного падения меньше, а не больше, чем

9,8 м/с2?                                                                                                 2R

- Какова относительная погрешность измерения g ?

- Блок представляет собой тонкий обруч

массой mo с невесомыми спицами и втул-

кой (рис. 4). Радиус обруча R, радиус

втулки r. Втулка насажена на ось. Коэф-

фициент трения между втулкой и осью (.

Через блок перекинута нить, на которой                                                             m

укреплены грузы массой M и перегрузок                            M           2r            M

массой m. Определите ускорение а системы

и относительную погрешность (а/аср, свя-                                       Рис.4.

занную с пренебрежением трением и

массой блока.

Задание (Вариант 1)

- Масса страгивающего груза mo=(1,142±0,001) г.

- Определите экспериментально зависимость времени падения t груза от высоты h. Определите время падения t для четырех-пяти высот h, повторяя измерения для каждого значения h по четыре раза. Результаты занесите в таблицу 1.

Таблица 1.

| H, см | t1, с | t2, с | t3, с | t4, с | tср, с | (t, с | (h, мм | m, г | mo, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1,203 | 1,179 | 1,174 | 1,19 | 1,187 | 0,006 | 0,5 | 8,172 | 1,142 |
| 35 | 1,097 | 1,15 | 1,202 | 1,178 | 1,157 | 0,023 | 0,5 | 8,172 | 1,142 |
| 30 | 1,028 | 0,999 | 0,947 | 0,947 | 0,98 | 0,02 | 0,5 | 8,172 | 1,142 |
| 25 | 0,926 | 0,92 | 0,912 | 0,858 | 0,904 | 0,016 | 0,5 | 8,172 | 1,142 |

По результатам измерений в осях координат , y = t  постройте прямую

.

По наклону прямой определенно а=0,37 м/с.

- Определите опытным путем зависимость времени падения t от массы m перегрузка. Измерения проводите при наибольшей возможной высоте падения h = hмакс для пяти значений массы m. Для каждого значения m повторите измерения четыре раза, результат занесите в табл.2.

Таблица 2.

| M ,г | M/m | t1 ,с | t2 ,с | t3 ,с | t4 ,с | tср ,с | (t ,с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,345 | 17,95 | 1,6 | 1,576 | 1,568 | 1,562 | 1,576 | 0,008 |
| 4,958 | 15,73 | 1,53 | 1,53 | 1,533 | 1,535 | 1,532 | 0,001 |
| 8,172 | 9,54 | 1,166 | 1,157 | 1,145 | 1,173 | 1,16 | 0,006 |
| 8,303 | 9,39 | 1,152 | 1,153 | 1,174 | 1,179 | 1,164 | 0,007 |
| 11,057 | 7,05 | 0,934 | 0,935 | 0,934 | 0,922 | 0,931 | 0,003 |

(m =1,142 г.               hмакс = (40±0,05) см

По результатам измерений в осях координат , y = t  постройте прямую

По наклону прямой с помощью соотношения (8) определите ускорение свободного падения g  и погрешность (g.

g=(9,65±0,12) м/с2

(g/g =  (((m/m)^2 + ((M/M)^2 + (( h/h)^2 + (2(t/t)^2)^1/2

Вывод: В данной лабораторной работе была изучена динамика поступательного движения и по практическим данным вычислено значение ускорения свободного падения g.

Задание (Вариант 2)

Масса страгивающего перегруза m0=◦1,743(0,001◦гр., масса большого груза M=◦78(1◦гр., hmax=◦40(0,05◦см

ТАБЛИЦА 1.

По тангенсу угла наклона прямой графика √h от t и соотношения t=√(2/a)*√h, (tgα=√(2/a)) ускорение a=◦0,43(0,04◦м/с2.

ТАБЛИЦА 2.

По тангенсу угла наклона прямой графика √(M/m) от t и соотношения t=2*√(h/g)*√(M/m), (tgβ=2*√(h/g)) ускорение свободного падения g=◦9(1◦м/с2.

ВЫВОД: в ходе работы были измерены ускорение а (a=◦0,43(0,04◦м/с2), ускорение свободного падения g (g=◦9(1◦м/с2) и их погрешности. Ускорение свободного падения, полученное в этой работе, в пределе погрешности совпадает с полученной экспериментально.

Задание (Вариант 3)

Таблица 1.

| h, м | t1, с | t2, с | t3, с | t4, с | tср, с | (t, с | (h, м | m,кг | mo, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39,6х10-2 37х10-2 34х10-2 30х10-2 25х10-2 | 1,478 1,262 1,209 1,137 1,015 | 1,521 1,317 1,198 1,102 1,017 | 1,333 1,284 1,236 1,124 1,024 | 1,369 1,299 1,197 1,103 1,018 | 1,425 1,290 1,210 1,117 1,018 | 0,044 0,012 0,009 0,008 0,002 | 5х10-4 | 8,303х10-3 8,303х10-3 8,303х10-3 8,303х10-3 8,303х10-3 | 1,743х10-3 1,743х10-3 1,743х10-3 1,743х10-3 1,743х10-3 |

1)=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,478-1,425)2+

( 1,521-1,425)2+( 1,333-1,425)2+( 1,369-1,425)2)/12=0,044

2)∆t=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,262-1,290)2+

( 1,317-1,290)2+( 1,284-1,290)2+( 1,299-1,290)2)/12=0,012

3) ∆t=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,209-1,210)2+

( 1,198-1,210)2+( 1,236-1,210)2+( 1,197-1,210)2)/12=0,009

4) ∆t=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,137-1,117)2+

( 1,102-1,117)2+( 1,124-1,117)2+( 1,103-1,117)2)/12=0,008

5) ∆t=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,015-1,018)2+

( 1,017-1,018)2+( 1,024-1,018)2+( 1,018-1,018)2)/12=0,002

6) K1=tgα1=√2/a =3   =>a=2/k1=0,22 (м/с2)

Таблица 2.

| m,кг | M/m | t1, с | t2, с | t3, с | t4, с | tср, с | (t, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,046х10-3 11,188х10-3 11,228х10-3 13,148х10-3 13,261х10-3 | 8 7 6,8 6 5,8 | 1,255 1,170 1,140 1,052 1,037 | 1,229 1,156 1,138 1,099 1,041 | 1,232 1,173 1,155 1,085 1,032 | 1,237 1,156 1,160 1,064 1,041 | 1,238 1,163 1,148 1,075 1,037 | 0,006 0,005 0,005 0,01 0,002 |

- M/m =78/10,046=8

- M/m=78/11,188=7

- M/m=78/11,228=6,8

- M/m=78/13,148=6

- M/m=78/13,261=5,8

1)=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,255-1,238)2+

( 1,229-1,238)2+( 1,232-1,238)2+( 1,237-1,238)2)/12=0,006

2) ∆t=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,170-1,163)2+

( 1,156-1,163)2+( 1,173-1,163)2+( 1,156-1,163)2)/12=0,005

3) ∆t=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,140-1,148)2+

( 1,138-1,148)2+( 1,155-1,148)2+( 1,160-1,148)2)/12=0,005

4) ∆t=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,052-1,075)2+

( 1,099-1,075)2+( 1,085-1,075)2+( 1,064-1,075)2)/12=0,01

5) ∆t=√((t1-tср)2+( t2-tср)2+( t3-tср)2+( t4-tср)2)/n(n-1)= √((1,037-1,037)2+

( 1,041-1,037)2+( 1,032-1,037)2+( 1,041-1,037)2)/12=0,002

6) K2=tgα2=2√h/g=0,5

h=0,42 (м)

g=0,42/0,06=7(м/с2)

∆g=0,8 (м/с2)

Вывод: В результате выполнения лабораторной работы и проведённых расчётов были определены следующие величины: a=2/k1=0,22 (м/с2) ,  g=(7_0,8) м/c2. Величина ускорения свободного падения не соответствует нормативно допустимому значению ( g=9,8 м/с2) , т.к в процессе выполнения  лабораторной работы не учитывалась масса блока и величина силы терния между блоком и осью.

Задание (Вариант 4)

|  | h (м) | t1 (с) | t2 (с) | t3 (с) | t4 (с) | tcp (с) | t (с) | h (м) | м (г) | м0 (г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,343 | 1,258 | 1,295 | 1,298 | 1,273 | 1,281 | 0,01 |  |  |  |
| 2 | 0,300 | 1,136 | 1,193 | 1,185 | 1,154 | 1,167 | 0,02 |  |  |  |
| 3 | 0,250 | 1,072 | 1,106 | 1,084 | 1,082 | 1,085 | 0,02 | 0,0005 | 82,9 | 1,743 |
| 4 | 0,200 | 0,959 | 0,947 | 0,970 | 0,921 | 0,949 | 0,01 |  |  |  |

По наклону «прямой» на графике 1 (кстати, указывающей на то, что движение является почти равноускоренным) находим значение ускорения: a = 0,630,01 м/с2. Отсюда видно, что сила трения  при измерениях не сильно повлияла на результат.

|  | M (г) | M/m | t1 (с) | t2(с) | t3(с) | t4(с) | tcp(с) | t(с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,743 |  | 2,826 | 3,045 | 2,988 | 2,772 | 2,907 | 0,006 |
| 2 | 2,925 |  | 1,971 | 1,954 | 1,970 | 1,953 | 1,962 | 0,004 |
| 3 | 4,958 |  | 1,375 | 1,355 | 1,342 | 1,374 | 1,361 | 0,006 |
| 4 | 7,83 |  | 1,092 | 1.105 | 1,078 | 1,090 | 1,091 | 0,006 |
| 5 | 9,19 |  | 0,954 | 0,914 | 0,954 | 0,934 | 0,939 | 0,007 |

По наклону «прямой» на графике 2 находим практическое значение ускорения свободного падения: g = 9,60,2 м/с2.

Вывод: с помощью установки «машина Атвуда» было изучено поступательное движение тела с учётом силы трения, оценено её влияние на результат измерения; практически было измерено ускорение свободного падения, которое в пределах погрешности совпало с действительным.

# Text boxes

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

t

√(M/m

0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

t

√h