Взвешивание, лабораторные весы, техника взвешивания на аналитических весах и правила обращения с ними

Взвешивание - сравнение массы данного предмета с известной массой разновесов, выраженной в определенных единицах (мг, г, кг). Весы являются важнейшим прибором в химической лаборатории. В зависимости от точности, с которой проводят взвешивание, различают технические и аналитические весы (рис. 6), их точность ±1·10-2 г и ±(2·10-4-2·10-5) г соответственно.

Чтобы исключить вибрацию весов и малейшие колебания стрелки, весы устанавливают в специальной комнате (весовой) на бетонной консоле, Весы помещают в застекленный шкаф, предохраняющий их от пыли и движения воздуха. Устанавливают весы горизонтально. Для этого весы снабжены отвесом или уровнем.

Рисунок 6. Лабораторные электронные аналитические и технические весы

Общие правила работы на аналитических весах:

- Нагрузка на чашки весов не должна превышать предельной для данной системы весов.

- При работе на весах необходимо проявлять осторожность, не делать резких движений.

- Весы всегда должны находиться в чистоте. При попадании на чашку весов сыпучих веществ их удаляют специальной кисточкой или перышком.

- Взвешиваемый предмет и разновесы помещают на чашки весов и снимают с них только при закрытом арретире.

- Для взвешивания необходимо пользоваться чистой сухой посудой (бюкс, стакан, часовое стекло, тигель), помещать вещества непосредственно на чашку весов запрещено. Летучие и гигроскопичные вещества следует взвешивать только в закрытых
бюксах.

- Температура взвешиваемого предмета и  окружающей среды должна быть одинакова. Нельзя взвешивать теплые предметы и растворы.

- Все дверки весов во время взвешивания должны быть закрыты.

- Аналитические разновесы необходимо брать только пинцетом, после взвешивания разновесы сразу помещать в футляр.

- Все взвешивания для данного анализа следует проводиться одних и тех же весах.