## Зертханалық жұмыс №1,2

## Тақырыбы: Жергілікті желіге қосылу.  Желілік картаны қондыру және оны түзету

Мақсаты:  жергілікті желінің түрін және классификациясын білу тиіс, берілгенді жіберудің  физикалық ортасы, желілік интерфейске тиісті түзету және оны қондыруды үйрену.

Қондырғылар: IBM-PC компьютері, желілік карта.

Бағдарламалық жабдықтау: MS Windows'9__,  Outlook Express пошталық клиенті.

Базалық мағлұмат:

Компьютерді жергілікті есептеуіш желіге қосу үшін келесілер қажет болып табылады:

- Желілік картаны қондыру, ол үшін: есептеу жүйесін өшіру және залалсыздандыру, жүйелік блоктің қорғалған сыртқы қабатын ашу қажет және желілік картаны слотқа, яғни интерфейсіне орналастыру керек.

- Желілік картаға кабельді жалғау қажет. Кабельдің екінші шетінің концентраторға (виттік жұп) немесе желік кабельге (коаксальды кабель) жалғандығын қарау.

- Желілік картаның драйверін қондыру.

- Желілік протоколды қондыру және оның түзетулерін келтіру.

### Орындалу реті:

Желілік картаны қондыру (шартты түрде)

Желілік картаны қондыру, ол үшін: есептеу жүйесін өшіру және залалсыздандыру, жүйелік блоктің қорғалған сыртқы қабатын ашу қажет және желілік картаны слотқа, яғни интерфейсіне орналастыру.

Жұмысты орындауға дайындау

- Егер есептеу жүйесінің мониторының жүйелік блоктан тыс қоректену блогі болса,  мониторды өшіріңіз.

- Жүйелік блоктың өшіріп қосқышынан компьютер жүйесін қосыңыз.

- Пороль туралы сұраныс пайда болған жағдайда клавиатурадан Esc пернесін шертіңіз.

- Желілік картаның драйверін қондыру.

- Есептер тақтасынан Іске қосу  командасын таңдаңыз. Настройка -> Панель Управления пунктін таңдаңыз.

- Желі объектісін таңдаңыз. Пайда болған терезеден Конфигурация мәзірінен  Добавить командасын таңдаңыз.

- қондырылатын компонент типін таңдаңыз: желілік карта. Добавить батырмасын шертіңіз.

- Дайындаушылар терезесіндегі сәйкестендірілген пункттен келесілерді таңдаңыз: желілік тдрайверлерді анықтау және желілік платалар:  Ndis2 драйвері.  OK батырмасын шертіңіз.

- Пайда болған терезеден келесіні таңдаңыз: Жүйеде келесі компоненттер қондырылған, Ndis2 драйвері және оған сәйкестендірілген  протоколдар.

- Жүйені қайта өшіріп қосыңыз (перезагрузите систему).

- Желілік картаны өшіру.

- Есептер тақтасындағы Іске қосу батырмасын басыңыз. Настройка -> Панель Управления пунктін таңдаңыз.

- Сеть объектісін ашыңыз. Пайда болған терезеде:

- Конфигурация терезесіндегі сәйкестендірілген пункттен келесілерді таңдаңыз: желілік тдрайверлерді анықтау және желілік платалар:  Ndis2 драйвері, Өшіру пунктін таңдаңыз. Содан кейін OK батырмасын шертіңіз.

- Терезедегі жоғалтуды таңдайсыз, жүйеде келесі компоненттер қондырылғанын көресіз: Ndis2 драйвері және оған сәйкестендірілген протоколдар.

- Жүйені өшіріп қосыңыз (перезагрузите систему).

- Жұмысты аяқтау

- Операциялық жүйенің жұмысын аяқтағанын көргеннен кейін оқытушының көмегімен компьютердің жұмысының аяқтағанына көз жеткізуіңіз керек.

Қорғауға арналған сұрақтар:

- Желілік картаны қондыру және оның түзетулерін енгізу реті.

- BNC-коннектор, UTP, RG-58, RJ-15, 10Base-T дегеніміз не?

- Жергілікті желі. Желінің іс-әрекетік классификациясы.

- Желі топологиясы. Ақпаратты жіберудің физическалық ортасы.

- OSI моделінің қай деңгейіне сәйкес келеді: желілік картаны қондыру және оны жергілікті желіге қосу, желілік картаның драйвері.